Automatyczny miernik RLC   E–318

Automatyczny miernik RLC E–318 przeznaczony jest do pomiarów parametrów elementów RLC, w tym do pomiarów współczynnika stratności D kondensatorów i cewek indukcyjnych. Zasada działania miernika polega na zastosowaniu w układzie przetworników, w tym prostowników fazoczułych – przetwarzających przepływający prąd przez badany element i powstające na nim napięcie na dwa napięcia stałe mierzone woltomierzami cyfrowymi (patrz opis ćwiczenia 12).

###### Dane techniczne

Funkcje pomiarowe 				CG, CD, LR, LD

Częstotliwość napięcia pomiarowego 	            1kHz

Napięcie pomiarowe	 			1V

Pomiarowe układy zastępcze:                             - dla funkcji CG, CD – równoległy

- dla funkcji LR,  LD – szeregowy

Liczba podzakresów pomiarowych 	             7

Pola odczytowe                                                    4,5 cyfry (max. wypełnienie 20000)

Zakresy i dokładności przyrządu

Pomiar pojemności  C

| Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cz | 100,00pF | 1,000nF | 10,000nF | 100,00nF | 1,0000(F | 10,000(F | 100,0(F |

Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

1,2,3,4:      (0,1% + 0,2% ) Cx  + 0,02% Cz

0 i 5:            (0,2% + 0,2% ) Cx  + 0,02% Cx

6:		   (1% + 0,2% ) Cx  + 0,2% Cz

Pomiar indukcyjności  L

| Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lz | 100,00H | 10,000H | 1,0000H | 100,00mH | 10.000mH | 1,0000mH | 100,0(H |

Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

1,2,3,4:     (0,2% + 0,2% ) Lx  + 0,02% Lz

0 i 5:         (0,3% + 0,2% ) Lx  + 0,02% Lz

6:              (1%+0,2 %) Lx  + 0,2% Lz

Pomiar rezystancji  R

| Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rz | 1,0000M( | 100,00k( | 10,000k( | 1,0000k( | 100,00( | 10,000( | 1,0000( |

Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

1,2,3,4:  	 (0,1% + 0,2 % ) Rx  + 0,02% Rz

0 i 5:	   	 (0,2% + 0,2% ) Rx  + 0,02% Rz

6:            (1% + 0,2% ) Rx  + 0,2% Rz

Pomiar przewodności  G

| Podzakres | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gz | 1,0000(S | 10,000(S | 100,00(S | 1,0000mS | 10,000mS | 100,00mS | 1,000S |

### Niedokładności przyrządu na poszczególnych podzakresach:

### 1,2,3,4 :	  (0,1% + 0,2% ) Gx  + 0,02% Gz

0 i 5:  	 (0,2% + 0,2% ) Gx  + 0,02% Gz

6:               (1% + 0,2% ) Gx  + 0,2% Gz

##### Pomiar współczynnika stratności  D /tg(/

#### zakres pomiaru			200,00%*)

#### niedokładność przyrządu		 (1% + 0,03% ) Dx  + 0,03% Dz

#### lub      (1% + 0,03% ) Dx  + 0,03% Dz

*) Współczynnik stratności jest wielkością  bezwymiarową, niemniej często jest  podawany w %. Po pomnożeniu wartości D przez 100% uzyskuje się liczbę wygodniejszą w stosowaniu.